แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 (โดยใช้แนวคิด STS ของ Yuenyong (2006))

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา        ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553

รายวิชาฟิสิกส์ 6				รหัสวิชา ว43206 	         	      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาระที่ 5 : พลังงาน  			หน่วยที่ 4 :: ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 		       เวลา 1.00 ชั่วโมง

สาระ : อยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี

มาตรฐาน ว 5.1 	เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดกัมมันตรังสี 
การนำมาใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว 5.1-5)

วัน .................... ที่ ..... เดือน ............................  พ.ศ. 2553 	          ผู้เขียน/ผู้สอน อ.ศักดิ์อนันต์    อนันตสุข

………………………………………………..……………………………………………………………….

#### ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกรายละเอียดของสมมติฐานเพื่อใช้อธิบายการสลายของธาตุกัมมันตรังสีได้

2. บอกความหมายของธาตุเสถียร ครึ่งชีวิต ค่าคงตัวการสลายกัมมันตรังสีได้

3. นำกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไปใช้คำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้

#### สาระการเรียนรู้

1. ครึ่งชีวิต ค่าคงตัวการสลายกัมมันตรังสี

2. การสลายของธาตุกัมมันตรังสีและกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสี

#### กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ขั้นนำ

1. ครูสอบถามนักเรียนว่า “ใครรู้จักสัตว์ที่ชื่อว่า “ไดโนเสาร์” บ้าง” (นักเรียนหลายคนควรต้องรู้จัก) “ลักษณะมันเป็นอย่างไร” (นักเรียนตอบอย่างอิสระ) “ไดโนเสาร์เหล่านั้น มีอายุประมาณเท่าไร (นักเรียนตอบอย่างอิสระ ซึ่งควรตอบได้ว่า มีอายุในช่วง 60 -200 ล้านปี) “ในช่วงนั้นมีมนุษย์หรือยัง” (ไม่มี) “แล้วเราทราบได้อย่างไรว่า ไดโนเสาร์หรือโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เราค้นพบ มีอายุหลายสิบหรือหลายร้อยล้านปี”

2. ครูสอบถามนักเรียนว่า “สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกจะมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบ” (ควรตอบได้ว่า คาร์บอน ซึ่งมีทั้งไอโซโทปที่เสถียรและไม่เสถียร) จากนั้นกล่าวเสริมว่า พืชได้คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ มนุษย์และสัตว์กินพืช จึงได้คาร์บอนเหมือนกัน ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คาร์บอนในร่างกายจะหมุนเวียนตลอดเวลา แต่เมื่อตายไปร่างกายจะหยุดรับคาร์บอน และคาร์บอนที่ไม่เสถียร (C-14) ก็จะค่อยๆ สลายตัว

2. ขั้นสอน

2.3 ขั้นต้องการความรู้

1. ครูนำอภิปรายว่า จากความรู้ที่เรียนมา เราทราบว่าธาตุกัมมันตรังสีที่ไม่เสถียร จะแผ่รังสีออกมาตลอดเวลา ดังนั้นปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีนั้นๆ ก็จะค่อยๆ ลดลงไปด้วย และระยะเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม เราเรียกว่า “ครึ่งชีวิต” (จากเดิม 1 หน่วย เหลือ 0.5 หน่วย ระยะเวลาที่ใช้เรียกว่า ครึ่งชีวิต)

2. ครูยกตัวอย่างว่า เช่น คาร์บอน-14 จะมีครึ่งชีวิต 5,730 ปี ถ้ามี คาร์บอน-14 อยู่ 5 หน่วย เมื่อเวลาผ่านไป 5,730 ปี ก็จะมีคาร์บอน-14 อยู่ 2.5 หน่วย เมื่อผ่านไปอีก 5,730 ปี จะมีคาร์บอน-14 อยู่ 1.25 หน่วย และถ้าผ่านไปอีก 5,730 ปี จะมีคาร์บอน-14 อยู่ ……หน่วย (ให้นักเรียนตอบ ซึ่งควรตอบได้ว่า 0.625 หน่วย)  ดังนั้น ถ้าเราพบกระดูก 1 ชิ้น แล้วตรวจพบว่าเหลือปริมาณคาร์บอน-14 อยู่เพียงครึ่งหนึ่ง ก็แสดงว่า สัตว์เจ้าของกระดูกนี้ ตายมาแล้วประมาณ 5,730 ปี

3. คำถามต่อมาคือว่า “คาร์บอน 14 มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี แล้วเราจะหาอายุไดโนเสาร์ที่มีอายุเป็นล้านล้านปีได้อย่างไร” (ให้นักเรียนลองตอบคำถามนี้) จากนั้นนำอภิปรายว่า เราต้องเลือกใช้ธาตุกัมมันตรังสีให้เหมาะสมกับหลักฐานนั้น เช่น คาร์บอน 14 มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี ใช้สำหรับคำนวณหาอายุซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุเป็นหมื่นๆ ปี แต่ถ้าคำนวณอายุของไดโนเสาร์ที่น่าจะเกิดก่อนมนุษย์ ก็จะใช้คำนวณจาก ธาตุโพแทสเซียม-40 ที่มีครึ่งชีวิต 1,300 ล้านปี แล้วถ้ามากกว่านั้น ก็ใช้ธาตุยูเรเนียม-238 ที่มีครึ่งชีวิต 4,500 ล้านปี ซึ่งใช้หาอายุของหินได้

4. จากนั้นจึงชี้ให้นักเรียนเห็นว่า การที่ธาตุแต่ละชนิดมีค่าครึ่งชีวิตแตกต่างกันนี้ แสดงว่า อัตราการสลายของธาตุแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสี

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสี ตามสมมติฐานของ
รัทเธอร์ฟอร์ดและซอดดี จนได้ความหมายและหน่วยของกัมมันตภาพ จากสมการที่ (2) [A = (N]  ตามรายละเอียดในใบความรู้ที่ 6 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- กัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสี(A) หมายถึง ความสามารถของธาตุกัมมันตรังสีในการแผ่รังสีออกมาได้มากน้อยเพียงใด ณ เวลาขณะหนึ่งขณะใด  กัมมันตภาพ มีหน่วยเป็น sec-1 หรือจำนวนนิวเคลียส
ที่สลายตัวต่อวินาที  หรืออนุภาคต่อวินาที หรือเบคเคอเรล(Bq)  หรือวัดเป็นคูรี่(Ci)

6. ครูนำอภิปรายต่อไปเพื่อหาจำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ขณะนั้น (N) ในรูปที่เกี่ยวกับเวลา (t และ T½) จนได้สมการที่ (6) [T½ = ]  สมการที่ (7) [N = N02] และสมการที่ (8)  []  ตามรายละเอียดในใบความรู้ที่ 6

7. เพื่อเสริมความเข้าใจในการใช้สมการที่ (2),(6),(7) และ(8) ครูยกตัวอย่างการคำนวณ ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 กำหนด  Half life ของธอเรียม เป็น  20 วัน เดิมธอเรียมมีจำนวน  2.4 x 1012  อะตอม

ก.  ค่าสลายคงที่ ( ของธอเรียมเป็นเท่าใด

วิธีทำ ( = 0.693/ T½  = 0.693/20 = 0.03465   /วัน    =  9.625x10-6  /วินาที    ตอบ

ข.  กัมมันตภาพของธอเรียมเป็นเท่าใด

วิธีทำ A = (N    =  9.625x10-6 (2.4x1012 )  =  2.31 x 107  นิวเคลียส/วินาที  ตอบ

ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่าคงตัวของการสลายของพอโลเนียม-218 ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิต 3.05 นาที

วิธีทำ 		( = 0.693/ T½

แทนค่า T½  ในสมการจะได้ = 3.78 x 10-3 ต่อวินาที

ดังนั้น ค่าคงตัวของการสลายของพอโลเนียม-218 เท่ากับ 3.78 x 10-3 ต่อวินาที    ตอบ

ตัวอย่างที่ 3 อะลูมิเนียม - 28   แตกตัวให้อนุภาคเบตา  ตอนแรกวัดกัมมันตภาพของสารนี้ได้ 0.01664   คูรี่   แต่เมื่อเวลาผ่านไป  9.24   ชั่วโมง  อัตราการสลายตัวเหลือเพียง  0.00104   คูรี่  ดังนั้น เวลาครึ่งชีวิตของอะลูมิเนียมคือ เท่าไร

วิธีทำ หาเวลาครึ่งชีวิตจาก                 N   =    NO .  2

จากโจทย์   NO   =    0.01664,  N  =   0.00104,  t  =    9.29   ชั่วโมง

แทนค่า  0.00104    =  0.01664  x  2

2-4   =   2

T     =               ชั่วโมง

(  ครึ่งชีวิตของอะลูมิเนียม     =     2.32        ชั่วโมง				ตอบ

ตัวอย่างที่ 4 ถ้ามีเรเดียม-226 ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิต 1,600 ปีอยู่ 2.66 x 1021 อะตอม จงคำนวณหาจำนวนอะตอมของเรเดียมที่เหลืออยู่เมื่อเวลาผ่านไป 8,000 ปี

วิธีทำ เรเดียม-226 มีครึ่งชีวิต 1,600 ปี เวลาที่ผ่านไป 8,000 ปี

ดังนั้นเวลาที่ผ่านไป = 8,000/1,600 = 5 เท่าของค่าครึ่งชีวิต

เนื่องจากจำนวนอะตอมของเรเดียม-226 ที่มีอยู่เดิม = = 2.66 x 1021 อะตอม

จากสมการ ดังนั้น = 32

= 8.3 x 1019 อะตอม

ดังนั้น จำนวนอะตอมที่เหลือเท่ากับ 8.3 x 1019 อะตอม			ตอบ

3. ขั้นสรุป

1. ครูสรุปว่า จากตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็นการนำกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไปใช้คำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จึงมอบหมายให้นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 3 ส่งก่อนเรียนในคาบเรียนต่อไป

2. ครูให้นักเรียนเขียนอนุทินเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้โดยเน้นย้ำว่าไม่มีผลต่อคะแนน แต่จะนำเอาความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

#### วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

2. ใบงานที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

3. แบบสังเกตการสอน

4. อนุทิน

5. หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ของ สสวท.

6. เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

#### การวัดและประเมินผล

1. ความสนใจและตั้งใจเรียน

2. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

3. การตอบคำถามในชั้นเรียน

4. การแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมเสนอแนะ

ครูอาจเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ สภาพสมดุลของธาตุกัมมันตภาพรังสี ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ในการสลายตัวต่อเนื่องของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตภาพรังสี  เช่น  A  สลายตัวไปเป็น  B   และ  B  สลายตัวเป็น  C  ไปเรื่อย  ๆ  ในบางครั้งจะเกิดสภาพสมดุลขึ้นกล่าวคือนิวเคลียสของบางธาตุ  เช่น  B  
มีจำนวนคงที่อยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะจำนวนนิวเคลียสที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสลายตัวจาก  A เท่ากับจำนวนนิวเคลียสของ  B  ที่สลายตัวเป็น  C  นั่นเอง สภาพสมดุลสามารถเปรียบเทียบกับการปล่อยน้ำเข้าภาชนะที่มีท่อเปิด  ดังรูป

การที่ธาตุ B  มีปริมาณคงที่หมายความว่า

อัตราการรสลายของ  A   =   อัตราการสลายของ  B

แทนค่าจะได้   (ANA      =     (BNB

=        =

นั่นคือ

โจทย์ตัวอย่าง ถ้าเดิมเรามี  U - 235 ล้วน ๆ อยู่ 1021 อะตอม  ปล่อยทิ้งไว้ให้สลายตัวตามธรรมชาติพบว่า
เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราพบ Th - 231  มีปริมาณคงที่  ถ้าครึ่งชีวิตของ U - 235  และ Th - 231  เท่ากับ 7.1 ( 108  ปี  และ 25.6 ชม. ตามลำดับ จงหาจำนวนนิวเคลียสของ Th - 231 ในขณะนั้น

วิธีทำ        จากโจทย์  U - 235   ( Th - 231 (   Pa- 231   ปรากฏว่า  Th - 231 มีปริมาณคงที่

แสดงว่าอัตราการสลายของ  U - 235  เท่ากับอัตราการสลายของ  Th - 231

( อัตราการสลายของ  U - 235   =  อัตราการสลายของ  Th- 231

(  (UNU     =   (ThNTh

(  NTh         =      NU  ()

จากโจทย์    NU    =  1021 อะตอม  ,     TTh  =  25.6   ชม.

TU     =  7.1 x 108 x 365 x 24   ชม.

แทนค่า		      NTh   =   1021 ()

NTh   =  4.11 x 10 9         อะตอม

(   จำนวนนิวเคลียสของ   Th - 231  ขณะนั้น   =     4.11 x 109        อะตอม     ตอบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบความรู้ที่ 6

เรื่อง กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

รัทเธอร์ฟอร์ดและซอดดีได้ตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีไว้ ดังนี้

1. ธาตุกัมมันตรังสีจะแตกตัวออกให้อนุภาคแอลฟาหรือเบตาได้สารใหม่ และสารใหม่ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะมีการแผ่กัมมันตภาพรังสีต่อไปได้อีก

2.ในการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  เราไม่สามารถจะบอกได้ว่านิวเคลียสใดจะสลายก่อนหรือหลังแต่เราสามารถบอกได้เพียงว่านิวเคลียสทุกตัวมีความน่าจะเป็นที่จะสลายตัวเท่ากันหมดและอัตราการสลายจะแปรผันตรงกับจำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่  (นิวเคลียสที่พร้อมจะสลาย) ในขณะนั้น

ถ้าที่เวลา   t1   ให้ธาตุกัมมันตรังสีมีจำนวนนิวเคลียสอยู่    N1

และที่เวลา  t2  ให้ธาตุกัมมันตรังสีมีจำนวนนิวเคลียสอยู่    N2

(  อัตราการลดของนิวเคลียส    =       =

โดย           =  N2   -  N1   =  จำนวนนิวเคลียสที่สลายในช่วงเวลา(t

=  t2  -   t1       =  เวลาที่ผ่านไป

จากสมมติฐานข้อ   2    จะได้ว่าอัตราการสลายขึ้นอยู่กับจำนวนนิวเคลียสที่มีอยู่ขณะนั้น

(    -   (    N

-     =     (N       			 	 ….. (1)

โดย         (    =    ค่าคงที่ของการสลายตัว (decay constant) มีหน่วย s-1

N    =    จำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ขณะนั้น

-     =    อัตราการลดลงของจำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี  ซึ่งก็คืออัตรา

การแผ่รังสีออกมาในขณะหนึ่งนั่นเอง เรียกปริมาณนี้ว่า กัมมันตภาพ(activity) ของธาตุกัมมันตรังสี  นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์ A จึงเขียนสมการที่ (1) ได้ว่า

A = (N                                                                   …… (2)

กัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ความสามารถของธาตุกัมมันตรังสีในการแผ่รังสีออกมาได้มากน้อยเพียงใด ณ เวลาขณะหนึ่งขณะใด  กัมมันตภาพ มีหน่วยเป็น sec-1 หรือจำนวนนิวเคลียสที่สลายตัวต่อวินาที  หรืออนุภาคต่อวินาที หรือเบคเคอเรล(Bq)  หรือวัดเป็นคูรี่(Ci) โดย

1   คูรี่   เท่ากับ กัมมันตภาพ   3.7  ( 1010 นิวเคลียส/ วินาที

ปัจจุบันในหน่วย SI กัมมันตภาพ นิยมใช้หน่วยเบคเคอเรล เขียนย่อๆว่า Bq โดย

1   Bq    เท่ากับ กัมมันตภาพ  1  นิวเคลียส/ วินาที

1   คูรี่   เท่ากับ กัมมันตภาพ  3.7 x  1010  Bq

การหาจำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ขณะนั้น (N) ในรูปที่เกี่ยวกับเวลา

จากสมการที่ (1)  ถ้าเราให้     เขียนสมการใหม่ได้

=    -  (N

(      =      -  (N

=     -   (dt

=                                  		….. (3)

จากสมการ   Integrate       จะได้      N

(  สมการที่ (3) เขียนใหม่ได้      (N(        =    (-( t(

แทนค่าขีดจำกัดบน   Upper  Limit   และขีดจำกัดล่าง    Lower   Limit  จะได้

N  -  N0   =    -   ((

=     -(t

เขียนในรูปเลขชี้กำลังจะได้            e-(t   =

(        N  =    N0e-(t                 		….. (4)

โดย     N0   =   จำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่เวลา      t  =  0

N    =    จำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่เวลา     t  =   t

e     =     ค่าคงที่   =    2.71828

จากสมการที่ (4) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง   N  กับ  t   ได้กราฟดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1  กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง  N  กับ  t

T1/2  =   เวลาที่จำนวนนิวเคลียสลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเรียกว่า  “ครึ่งชีวิต” (Half  Life)

นั่นคือ เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นปริมาณนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีจะลดลงเรื่อยๆ  แต่ปริมาณนิวเคลียสจะไม่ลดลงเป็นศูนย์  ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใดก็ตาม  การพูดถึงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวหมดจึงไม่มีความหมาย  ในทางทฤษฎีจึงพูดถึงเวลาที่ธาตุสลายตัวเหลือเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม

ดังนั้น เมื่อ  t = T  แล้วจะได้   N   =

แทนค่าในสมการที่ (4)               N  =  N0e-(t          จะได้

=    N0e -(T

=     e-(T

2    =   e (T                                  	…..(5)

เขียนในรูปของ   log  จะได้             log e  2    =   (T

(  log  2     =          =       =   0.693   =   (T

T   =                  	…..(6)

จากสมการที่  5                                           2  =    e  (T

ยกกำลัง      จะได้                          2       =        e(

2-     =    e -(

แทนค่า   e-(     ในสมการที่ 4                  N     =  N0e-(t

นั่นคือ                                                      N    =    N02           		…..(7)

และจะได้ 				   			…..(8)

เมื่อ

สรุปสูตรเกี่ยวกับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

1)  A =  -     =     (N

2)  N  =   N0e-(t  หรือ   N   =   N0  (  2หรือ

3)  T    =    	 เมื่อ T = T1/2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| วิชา ว43206 ฟิสิกส์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี | ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 |
| --- | --- | --- |

1. ธาตุบิสมัธกัมมันตรังสีมีเวลาครึ่งชีวิต  5  วัน  ถ้ามีสารนี้อยู่  1 กรัม หลังจากเก็บไว้ 15 วันจะเหลือ
บิสมัธเท่าใด

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีเวลาครึ่งชีวิต 10 วัน ถ้าเก็บธาตุนั้นจำนวน 24 x 1018อะตอมไว้ 30 วัน จะเหลือธาตุนั้นกี่อะตอม

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3.ปล่อยให้ธาตุกัมมันตรังสี  A  จำนวน 1 หน่วยสลายอยู่เป็นเวลานาน  2 เท่าของเวลาครึ่งชีวิต  ไปเป็นธาตุ B  ซึ่งเสถียรอยากทราบว่าจะมีธาตุ   B เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนเท่าไร  จากการสลายของ  A ในช่วงเวลานั้น

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

4.  ในการหาอายุของไวโอลินเก่าแก่อันหนึ่ง  พบว่าอัตราส่วนของ :    มีอยู่เพียง  12.5 %  ของอัตราส่วน  :    ในไม้ที่มีชีวิตอยู่ ไวโอลินคันนี้มีอายุกี่ปี (กำหนดเวลาครึ่งชีวิตของ =  5570 ปี )

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

5.  ครึ่งชีวิตของ  198Au  เท่ากับ  2.7  วัน  จงหาจำนวนของธาตุทองที่สลายตัวไปว่าเป็นกี่เท่าของจำนวนเดิม  เมื่อทิ้งธาตุทองนี้ไว้   5.4  วัน

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

6.  ค่าคงที่ของการสลายตัวของธาตุทอเรียม -232  เท่ากับ 1.6 (10-18 ต่อวินาที ธาตุนั้นจำนวน 464  กรัม จะสลายตัวกี่ล้านอะตอมต่อวินาที

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

| วิชา ว43206 ฟิสิกส์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | เฉลยใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี | ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 |
| --- | --- | --- |

1. ธาตุบิสมัธกัมมันตรังสีมีเวลาครึ่งชีวิต  5  วัน  ถ้ามีสารนี้อยู่  1 กรัม หลังจากเก็บไว้ 15 วันจะเหลือ
บิสมัธเท่าใด

แนวคำตอบ     หาปริมาณของธาตุบิสมัธจาก   N  = NM0

จากโจทย์  N0  = 1 กรัม,  t = 15  วัน, T = 5 วัน , N = ?

(   แทนค่า        N =  1 x 2

N  =  2-3  =

(  เมื่อเวลาผ่านไป  15  วัน เหลือธาตุบิสมัธอยู่    =    กรัม

2. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีเวลาครึ่งชีวิต 10 วัน ถ้าเก็บธาตุนั้นจำนวน 24 x 1018อะตอมไว้ 30 วัน จะเหลือธาตุนั้นกี่อะตอม

แนวคำตอบ    เราหาจำนวนธาตุกัมมันตรังสีใดจากสมการ   N    =   N02

จากโจทย์  T  = 10  วัน  , N0  =  24x 1018  อะตอม ,t = 30  วัน

(  แทนค่าจะได้            N   =   24 x 1018  x

=      =    3 x 1018  อะตอม

(  จะเหลือธาตุนั้นอยู่  3 x 1018 อะตอม

3.ปล่อยให้ธาตุกัมมันตรังสี  A  จำนวน 1 หน่วยสลายอยู่เป็นเวลานาน  2 เท่าของเวลาครึ่งชีวิต  ไปเป็นธาตุ B  ซึ่งเสถียรอยากทราบว่าจะมีธาตุ   B เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนเท่าไร  จากการสลายของ  A ในช่วงเวลานั้น

แนวคำตอบ    B  เสถียรดังนั้นปริมาณธาตุ B ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับปริมาณ  A ที่สลายไป

จาก                N     =   NO2-t / T

จากโจทย์       NO    =     1;  t    =   2T

แทนค่า         N     =     2-2t / T

=    ( )2

นั่นคือมีปริมาณ  A  เหลืออยู่

(  ปริมาณ  A  สลายไปเป็น  B    = 1  -   =    หน่วย

4. ในการหาอายุของไวโอลินเก่าแก่อันหนึ่ง  พบว่าอัตราส่วนของ :    มีอยู่เพียง  12.5 %  ของอัตราส่วน  :    ในไม้ที่มีชีวิตอยู่ ไวโอลินคันนี้มีอายุกี่ปี (กำหนดเวลาครึ่งชีวิตของ =  5570 ปี )

แนวคำตอบ ในสิ่งมีชีวิตจะมีการสร้าง   และ    ให้มีอัตราส่วนคงที่เสมอ และเมื่อสิ่งมีชีวิตตายไป จะพบ   เท่านั้นที่มีการสลายตัวจึงทำให้อัตราส่วน กับ  ลดน้อยลง

ให้เดิมไวโอลินยังมี       :   ( NO )                 =    100

เมื่อเวลาผ่านไป   t  ปี     :  เหลือ    ( N )    =    12.5

จาก      N    =     NO2     (   แทนค่า       12.5     =   100 x 2

=    2

=

23  =

-3    =

t      =   3 x  5570   =     16,710  ปี

(    อายุของไวโอลิน       =   16,710    ปี

5.  ครึ่งชีวิตของ  198Au  เท่ากับ  2.7  วัน  จงหาจำนวนของธาตุทองที่สลายตัวไปว่าเป็นกี่เท่าของจำนวนเดิม  เมื่อทิ้งธาตุทองนี้ไว้   5.4  วัน

แนวคำตอบ   หานิวเคลียสของทองที่เหลือได้จาก  N  =    NO2

จากโจทย์   T  = 2.7  วัน ,  t  =  5.4  วัน

(    แทนค่า                       N    =     NO2  =  NO2-2   =

(    นิวเคลียสของทองสลายตัวไป     =   NO - N   =   NO-    =    =    เท่าของนิวเคลียสเดิม

6.  ค่าคงที่ของการสลายตัวของธาตุทอเรียม -232  เท่ากับ 1.6 (10-18 ต่อวินาที ธาตุนั้นจำนวน 464  กรัม จะสลายตัวกี่ล้านอะตอมต่อวินาที

แนวคำตอบ     ธาตุทอเรียม  1 โมล  มีมวล  =  232  g

ธาตุทอเรียม   6.0 (1023  อะตอม    มีมวล   =   232  กรัม

ธาตุทอเรียม  464 กรัมจะมีอะตอม                =   (6.0 (1023

จำนวนอะตอมของทอเรียม   N                     =     12(1023   อะตอม

หาอัตราการสลายตัวจาก     A                       =      (  N

แทนค่า   A   =     1.6 (10-18 (12(1023 )  =  19.2 (105  =    1.92 ล้านอะตอม/วินาที

| วิชา ว43206 ฟิสิกส์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | แบบสังเกตการสอน | ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 |
| --- | --- | --- |

เกี่ยวกับผู้สอน

ขั้นต้องการความรู้ ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค...................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

เกี่ยวกับนักเรียน

ขั้นต้องการความรู้ ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................

(.................................................)

…………/…………./……….

| วิชา ว43206 ฟิสิกส์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | อนุทิน | ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 |
| --- | --- | --- |

ชื่อ-สกุล ....................................................... เลขที่..........กลุ่มที่.............................

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกเพื่อสะท้อนผลจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป การเขียนอนุทินครั้งนี้ไม่มีผลต่อคะแนน

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………...................

ลงชื่อ ...................................................

(.................................................)

…………/…………./……….

# Text boxes

ชื่อ-สกุล...........................................กลุ่มที่......เลขที่.....